HANDLEIDING

INFRAROOD GASKACHEL

Model ALP128AT
met thermostaat

THERMOSTAAT

Dit toestel is voorzien van een thermostaat controle. Dit houdt in dat het toestel automatisch lager zal gaan branden als een bepaalde stand is bereikt. Het toestel zal nooit helemaal uitschakelen want het kan niet uit zichzelf ontsteken. Het toestel gaat dus automatisch lager of hoger branden.

Lees deze handleiding aandachtig door alvorens het toestel te installeren en/of in gebruik te nemen met inachtneming van de geldende regels in het land van gebruik. Bewaar deze handleiding zorgvuldig op een veilige plaats. Ook de aanwijzingen op het toestel zelf mogen niet verwijderd worden zodat de gebruiker deze te allen tijde kan opvolgen.

| VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: |
| --- |
| Dit toestel mag alleen gebruikt worden zoals omschreven in deze handleiding en in overeenstemming met de geldende regels in het land van gebruik. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. | 2. Plaats GEEN kleding, doeken of andere materialen op het toestel. Naast het gevaar op brand kan dit een nadelig effect hebben op de juiste werking van het toestel. |
| 3. Plaats het toestel NIET vlak naast stoelen, bankstellen of andere meubels. | 4. Het is NIET toegestaan het toestel te verplaatsen wanneer deze in werking is of nog niet helemaal afgekoeld is. |
| 5. Plaats het toestel NOOIT vlak langs een muur of gordijnen of andere brandbare materialen. De volgende minimale afstand rondom het toestel dient te worden aangehouden: 20 cm aan de zijkant, 150 cm aan de voorzijde. Plaats de voorzijde van het toestel altijd naar het centrum van de ruimte. Houdt kinderen en dieren altijd uit de buurt van het toestel. | 6. Wanneer u een gaslucht ruikt dient u de gaskraan op de gasfles meteen dicht te draaien. Laat de drukregelaar op zijn plaats. Doof alle ontvlambare materialen en lucht de omgeving. Controleer vervolgens alle verbindingen door de gaskraan op de gasfles voorzichtig weer open te draaien en alle verbindingen in te smeren met zeepsop of lekzoekspray. Wanneer u bubbels ziet zit daar de lekkage. Als u een lekkage gevonden heeft dient u de gaskraan weer dicht te draaien. Waarschuw direct uw gasleverancier en gebruikt het toestel niet voordat het toestel en de aansluiting gecontroleerd is door uw dealer. |

#### ATTENTIE: LEES DEZE HANDLEIDING ALVORENS HET TOESTEL IN GEBRUIK TE NEMEN

#### VENTILATIE: DIT TOESTEL IS ALLEEN TOEGESTAAN IN EEN PERMANENT GOED GEVENTILEERDE

#### RUIMTE. HET GEBRUIK IS NIET TOEGESTAAN IN SLAAPKAMERS, BADKAMERS, KELDERS,

#### CARAVANS, BOTEN OF CAMPERS.

#### HET OMWISSELEN EN AANSLUITEN VAN DE GASFLES MOET ALTIJD UIT DE BUURT VAN ONTVLAMBARE

MATERIALEN TE GEBEUREN.

#### HET INSTALLEREN EN AANSLUITEN OP DE GASFLES VAN DIT TOESTEL MOET ALTIJD DOOR EEN

#### BEVOEGD PERSOON GEDAAN WORDEN.

#### OM HET TOESTEL AAN TE SLUITEN OP DE GASFLES HEEFT U HET VOLGENDE NODIG:

#### -	GOEDGEKEURDE DRUKREGELAAR MET EEN WERKDRUK VAN 30 MBAR

#### -	GOEDGEKEURDE PROPAANGASSLANG

#### -	TWEE SLANGKLEMMEN

#### RAADPLEEG HIERVOOR UW DEALER OF GASLEVERANCIER

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Mobiele infrarood gaskachel zonder afvoer. Voorzien van thermostaat, omvalbeveiliging, zuurstofgebrek beveiliging, thermo-elektrische beveiliging en oververhittingsbeveiliging.

| Infrarood rolkachel zonder afvoer werkzaam op flessengas | 1008 |
| --- | --- |
| Model | □ALP128AT |
| Toestel categorie | □ I3+ | □ I3B/P | □ I3B/P | □ I3B/P |
| Type brander | Atmosfeer brander |
| Maat inspuiter (mm) | 0.59/0.83 |  |  |  |
| Nominale druk (mbar) | 28-30/37 | 28-30 | 50 | 37 |
| Gassoort | G30/G31 | G30 | G30 | G30 |
| Nominale capaciteit (kW) (Hs) | Maximum | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|  | Medium | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
|  | Minimum | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Gasverbruik (g/h) (gram/uur) | Maximum | 305 | 305 | 305 | 305 |
|  | Medium | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Minimum | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Type ontsteking | Piezo ontsteking |
| Afmeting (cm) | 42×49×74.5 |
| Gewicht | 10kg |
| Type gasfles | Vanaf 5 kg tot 11 kg (max. Ø 32 cm, max. hoogte 55 cm) |
| Land van bestemming | CH, BE, FR, GR, IT, IE, PT, CZ, ES, GB | CY, PT, DK, EE, MT, NL, NO, SK, SI, SE, TR, IT, RO, HU | DE, AT, CH. | PL |

## VENTILATIE

Deze kachel geeft verbrandingsgassen af tijdens gebruik die in hoge concentraties gevaarlijk kunnen zijn. Om deze reden mag dit toestel alleen worden gebruikt in een ruimte die permanent van een goede ventilatie wordt voorzien. Door een goede en permanente ventilatie komt er voldoende frisse lucht binnen en worden de verbrandingsgassen afgevoerd. In onderstaande tabel kunt u zien hoe groot de ruimte moet zijn met daarbij de vereiste minimale permanente ventilatie.

VEREISE VOLUME VAN DE RUIMTE EN HOEVEELHEID VENTILATIE:

| Volume van de ruimte | VENTILATION OPPERVLAK |
| --- | --- |
|  | Lage stand | Hoge stand |
| 84 kubieke meter | 105cm2 | 105 cm2 |

BEVESTIGEN VAN DE GASFLES

- Gebruik een goedgekeurde drukregelaar met een werkdruk van 30 mbar voorzien van slangpilaar en een goedgekeurde propaangasslang met een lengte tussen de 50 en 100 cm. Bevestig de ene zijde van de gasslang aan de slangpilaar van de drukregelaar en de andere zijde aan de slangpilaar op het toestel. Draai beide verbindingen goed vast met behulp van twee slangklemmen. Bij het bevestigen van de propaangasslang aan de regelaar moet u erop letten dat de gasslang niet knikt of gedraaid zit.

- Als alle verbindingen goed aangedraaid zijn kunt u de kraan op de gasfles voorzichtig openkraaien. Smeer vervolgens alle verbindingen in met zeepsop of gebruik lekzoekspray. Ziet u bubbels dan is er een gaslekkage. GEBRUIK NOOIT EEN VLAMMETJE BIJ HET CONTROLEREN OP LEKKAGES! Bij een gaslek dient u de kraan op de gasfles onmiddellijk weer dicht te draaien. Neem contact op met uw dealer of gasleverancier voor een algemene inspectie van het toestel en de aansluitingen. Gebruik het toestel niet meer totdat het toestel nagekeken is door een expert.

HET VERVANGEN VAN DE GASFLES

1.	Het vervangen van de gasfles mag alleen gebeuren ver verwijderd van ontstekingsbronnen.

2.	Er mag absoluut niet gerookt worden wanneer de gasfles verwisseld wordt

3.	Draai altijd de kraan op oude gasfles goed dicht, ook al is de oude gasfles leeg.

4.	Controleer of het toestel uitgeschakeld staat en helemaal afgekoeld is.

5.	Draai de wartel van de drukregelaar los van de lege gasfles.

6.	Volg de stappen zoals hierboven beschreven bij “Bevestiging van de gasfles”.

BELANGRIJK

1.	Het is erg belangrijk dat alle verbindingen correct uitgevoerd zijn ter voorkoming van lekkage. Gebruik zeepsop of lekzoekspray ter controle. Gebruik nooit een lucifer!

2.	Houdt de gasfles altijd rechtop. Wanneer u de gasfles neerlegt komt er vloeibaar gas in uw toestel wat uw toestel onherroepelijk zal beschadigen. Verkeerd gebruik van het toestel valt uiteraard niet onder garantie.

3.	Bij een nieuwe gasfles kan het soms zo zijn dat er wat lucht bovenin de gasfles zit en daardoor het toestel niet werkt. Laat in zo’n geval  eerst in de buitenlucht wat lucht ontsnappen, draai daarna de gaskraan weer dicht en sluit hem aan op uw toestel.

4.	Als u uw toestel voor een langere tijd niet gebruikt heeft zet hem dan eerst even 15 minuten buiten aan in de open lucht. Na 15 minuten branden kunt u het toestel uitzetten en weer binnen gebruiken.

5.	Gebruik het toestel niet wanneer u slaapt.

Het gebruik in een flatgebouw in niet toegestaan.

Het gebruik van dit toestel in kelders, slaapkamers, badkamers, caravan, camper of boot is niet toegestaan.

6.	Dit toestel werkt op flessengas (gasfles niet meegeleverd). Voor de juiste aansluiting heeft u een drukregelaar, propaangasslang en twee slangklemmen nodig (niet meegeleverd). Raadpleeg uw dealer of gasleverancier voor advies.

De aanwijzingen op het toestel zijn ter voorkoming van brand en voor het juiste gebruik van het toestel. Het is verboden deze tekst te verwijderen.

LAAT HET TOESTEL NOOIT ONBEHEERD BRANDEN.

WEES EXTRA ATTENT BIJ KINDEREN, MINDER VALIDEN EN DIEREN!

BEDIENINGKNOP：

Pos.1         Pos.2        Pos.3         Pos.4

- ONTSTEKING INSTRUCTIE:

- Het toestel heeft twee standen. Namelijk de ontstekingspositie met minimum stand (zie tekening Pos. 1) en

een maximum positie (Pos. 4). Tussen positie 1 en 4 kunt u de temperatuur regelen. Naar links voor een

hogere stand en naar rechts voor een minder warme stand. Dit toestel is voorzien van een thermostaat

controle. Dit houdt in dat het toestel automatisch lager zal gaan branden als een bepaalde stand is bereikt.

Het toestel zal nooit helemaal uitschakelen want het kan niet uit zichzelf ontsteken. Het toestel gaat dus

automatisch lager of hoger branden al gelang de omgevingstemperatuur.

- Zorg ervoor dat de regelknop in positie (POS.1) staat. Zie tekening. Draai de gaskraan van de gasfles open.

2.	ONTSTEKING:

Druk met één hand de bedieningsknop in en houdt deze knop 10 seconden ingedrukt. Druk tegelijkertijd met uw duim van uw andere hand een aantal keer op de piëzo-ontsteking totdat de waakvlam aan de voorzijde van het toestel ontsteekt. Als de waakvlam brandt houdt u de bedieningsknop nog circa 20 seconden ingedrukt. Daarna kunt u de bedieningsknop loslaten. Het toestel brandt nu op de minimum stand. Mocht de waakvlam uitgaan dan herhaalt u bovenstaande stappen.

3.	REGELEN VAN DE STAND

Om van de minimum stand naar de maximum stand te gaan dient u de bedieningsknop zachtjes in te drukken en tegen de klok in naar rechts te draaien. Hoe meer naar rechts hoe warmer de stand, POS.4 (zie tekening is de maximumstand). Laat vervolgens de bedieningsknop weer los. Om van de maximum stand naar een lagere stand te gaan drukt u de bedieningsknop weer zachtjes in en draai de bedieningsknop met de klok mee naar rechts naar POS.3 of POS.2 (zie tekening). Laat vervolgens de bedieningsknop weer los.

4.	UITZETTEN VAN HET TOESTEL

Zet de regelknop allereerst in de minimum stand, zie tekening hierboven, bij POS.1. De waakvlam blijft branden Om het toestel uit te zetten dient u de gaskraan op de gasfles dicht te draaien. Wanneer u het toestel voor een langere tijd niet gaat gebruiken dient u de gasfles van het toestel los te koppelen door de wartel van de drukregelaar die op de gasfles zit los te draaien. Verzeker u er eerst van dat de gaskraan goed dicht gedraaid is. Bewaar de gasfles altijd buitenshuis en bewaar het toestel op een droge en stofvrije plaats.

Attentie!

Let op, de bedieningsknop kan alleen draaien wanneer deze ingedrukt is. Let erop dat de knop op de door u gekozen stand weer omhoog komt en klikt zoals afgebeeld op de tekening hierboven.

WAARSCHUWING

- Lees deze handleiding aandachtig door alvorens het toestel te gaan gebruiken en bewaar deze handleiding zodat u het later nog eens kunt raadplegen.

- Dit toestel mag niet gebruikt worden door kinderen of personen met een verminderde psychische, zintuigelijke, verstandelijke of mentale geestestoestand of door personen met gebrek aan kennis en ervaring.

- Laat kinderen of dieren nooit alleen met het toestel wanneer het in werking is.

- Gebruik het toestel niet in combinatie met een timer of enig ander apparaat wat het toestel automatisch uit of aan kan zetten.

- Gebruik alleen een goedgekeurde gasdrukregelaar met de juiste werkdruk.

- Druk de ontstekingsknop nooit langer in dan 40 seconden.

- Draai nooit de drukregelaar los van de gasfles wanneer de gaskraan op de gasfles opengedraaid is.

- Verwissel de gasfles alleen in een goed geventileerde ruimte, ver verwijderd van ontvlambare materialen. Controleer dat de gaskraan van de gasfles dichtgedraaid is.

- Zorg ervoor dat de gasfles niet in de felle zon staat of blootgesteld wordt aan extreme temperaturen.

- Plaats geen andere, extra, gasfles in de ruimte waar u het toestel gebruikt.

- Steek nooit uw vinger of iets anders door het rooster aan de voorzijde van het toestel heen.

- Houdt op zijn minst 1,5 meter afstand tussen het toestel en andere brandbare materialen.

- Houdt onbevoegden uit de buurt van uw toestel.

- Plaats het toestel niet vlakbij een stopcontact.

- Het gebruik van het toestel is verboden in badkamers, doucheruimtes, zwembaden, recreatie voertuigen zoals caravans, boten of campers.

- Het toestel mag alleen worden gebruikt met de gasfles achterin het toestel geplaatst om zo een optimale stabiliteit van het toestel te garanderen.

- Het toestel mag tijdens of vlak na het gebruik niet afgedekt worden. Stoffen, kleding, gordijnen, bedlinnen etc. Houdt ontvlambaar materiaal altijd uit de buurt van het toestel.

- In geval van een gaslekkage dient u het toestel onmiddellijk uit te zetten door de gaskraan op de gasfles dicht te draaien en de drukregelaar van de gasfles af te koppelen.

- Na gebruik dient u nadat u de gaskraan op de gasfles dichtgedraaid heeft, de regelknop in de ontsteking positie te draaien (zie tekening pagina 6).

- Het gebruik van dit toestel is alleen toegestaan in permanent geventileerde ruimtes.

- Sommige delen van het toestel kunnen zeer heet worden, houdt kinderen altijd uit de buurt van het toestel en houdt altijd toezicht wanneer het toestel in werking is.

- Zet het toestel uit wanneer u de ruimte waarin het toestel wordt gebruikt verlaat.

- Plaats niets op het toestel of hang geen spullen over het toestel heen.

OPSLAG

- Koppel de gasfles altijd los van het toestel door de wartel van de drukregelaar van de schroefdraad op de gasfles los te draaien.

- Bewaar de gasfles en het toestel apart van elkaar. De gasfles dient u in de open lucht te bewaren en verzeker u ervan dat de gaskraan goed gesloten is. Zorg ervoor dat er geen ontvlambare materialen in de buurt van de gasfles staan.

- Het toestel moet opgeslagen worden op een droge en stofvrije plaats in de originele doos. Voorkom dat er stof en ongedierte bij het toestel kunnen. Spinnen nestelen zich maar al te graag in de leidingen wat de werking van het toestel zou kunnen benadelen.

SCHOONMAKEN VAN HET TOESTEL

- Het toestel kan worden schoongemaakt met een doekje en een zacht, niet-bijtend en niet-schurend schoonmaakmiddel. Dompel het doekje in het sop en wring het goed uit, daarna kunt u de behuizing van het toestel voorzichtig afnemen. Dit mag alleen wanneer het toestel uit staat, afgekoeld is en losgekoppeld van de gasfles.

- Let erop dat er geen water lekt in het gebied van de branders, thermokoppel en waakvlam. Droog de behuizing na het afnemen nog even na met een droge doek

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, dit kan de lak van het toestel beschadigen.

ONDERHOUD VAN HET TOESTEL

- Controleer de gasslang elke keer voordat u het toestel gebruikt. De gasslang moet vrij hangen en mag niet knikken. Wanneer de gasslang barstjes vertoond of wat poreus oogt dient u de gasslang onmiddelelijk te vervangen door een nieuw exemplaar. Controleer of de vervangingsdatum van de gasslang nog niet verlopen is. Op de slang zelf staat een jaartal. De slang moet elke 2 jaar vervangen worden.

- Laat uw toestel elke 2 jaar geheel nakijken door een erkend vakman. Raadpleeg hiervoor uw dealer of gasleverancier. Ga nooit zelf aan het toestel sleutelen, dit doet alle garantie vervallen.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Het is niet toegestaan om zelf aan het toestel te sleutelen. Dit laat alle garantie op het toestel vervallen.
Raadpleeg bij problemen altijd uw dealer of gasleverancier of de importeur van het toestel.

| SYMPTOMEN | PROBLEEM | OPLOSSING |
| --- | --- | --- |
| 1. De waakvlam ontsteekt niet. | Geen vonk tussen de elektrodes. | Controleer of de piëzo ontsteking juist functioneert. Controleer of de elektrische bedrading niet beschadigd is. |
| 2. De waakvlam ontsteekt niet maar de punten (a) tot (e) zijn in orde. De waakvlam ontsteekt wel met een lucifer. | Onjuist positie van de vonk ten opzichte van de waakvlam. | Herpositioneer de positie van de piëzo zodat de vonk dichtbij de waakvlam komt. |
| 3. Het toestel blijft niet branden wanneer de bedieningsknop wordt losgelaten. | De magneetklep sluit de gastoevoer. | Verzeker u ervan dat de punt van de thermokoppel geplaatst is bij de waakvlam. Controleer de juiste verbinding tussen thermokoppel en magneetklep. Controleer de thermokoppel. Controleer de magneetklep. |
| 4. Na het inschakelen van de maximale positie branden alle drie de stenen, echter 1 of meer stenen branden minder. | Geblokkeerde inspuiter. Geblokkeerde gastoevoerbuis. | Maak de inspuiter schoon. Blaas de gastoevoer buis door met een compressor. Draai de gastoevoerbuis los, verwijder de inspuiter en blaas de buis door. |
| 5. Moeite met het instellen van positie 1 naar positie 2 of 3. | Knop is niet zachtjes ingedrukt met draaien. | Druk altijd de bedieningsknop zachtjes in voordat u de stand van het toestel verstelt. |
| 6. Geur van verbranding. | Ontbrekende of beschadigde stenen. | Controleer de stenen of beschadigingen en laat deze vervangen door uw dealer of gasleverancier. |

REPARATIES MOGEN ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN ERKEND VAKMAN. RAADPLEEG UW DEALER OF GASLEVERANCIER OF ONDERSTAANDE IMPORTEUR.

Made in China.

Importeur: Badé B.V. Steenbergen Holland. Telefoon 0167-566665. Website: www.bade.biz. Email: info@bade.biz

Fabrikant: Alphatech International Products limited, China. Tel/Fax:0086-760-22789660